GPS NIXIE CLOCK

Инструкция по эксплуатации

NEC-HITACHI Corp.

2010-2011

Часы-календарь «GPS NIXIE CLOCK»

Назначение

Часы-календарь цифровые электронные «GPS NIXIE CLOCK» (далее по тексту – часы) предназначены для загрузки посредством технологии GPS и отображения информации о времени и дате с помощью неоновых газоразрядных индикаторов ИН-8-2.

Область применения

Офисные, домашние помещения.

Особенности изделия

Ручная установка времени и перевода часов в летний/зимний период не требуется. Время формируется встроенным приёмником GPS.

Для работы приёмника GPS необходима минимальная удалённость часов от окна или внешней стены здания.

В часах предусмотрена возможность хода при пропадании сигнала GPS. Все функции часов в этом режиме сохраняются.

Смена отображения информации о времени и дате на табло происходит при нажатии и удержании кнопки управления.

Предусмотрено автоматическое снижение яркости в ночное время (00:00-01:59 яркость табло 50%, 02:00 – 05:59 яркость табло 25%, 06:00 – 07:59 яркость табло 50%).

Предусмотрены следующие эффекты отображения цифр:

– Моментальное изменение цифры;

– Изменение цифры с перебором (заводская настройка);

– Плавное изменение цифры.

Эффекты отображения цифр переключаются по кругу путём кратковременного нажатия управляющей кнопки.

Режимы работы часов

– Включение и поиск сигнала GPS: цифровые индикаторы отключены, разделительные точки по очереди кратковременно вспыхивают и гаснут каждую секунду. Просмотр времени и даты невозможен.

– Сигнал GPS получен: цифровые индикаторы отображают время, обе разделительные точки одновременно кратковременно вспыхивают и гаснут каждую секунду. Возможен просмотр даты путём нажатия и удержания управляющей кнопки. Рабочий режим. Высокая точность хода (погрешность 0 сек в сутки, момент смены секунды отличается от действительного начала секунды не более чем на 0.1 с).

– Режим высокой точности хода: цифровые индикаторы отображают время, обе разделительные точки одновременно зажигаются и гаснут с периодом 1 секунда без кратковременного мерцания. Возможен просмотр даты путём нажатия и удержания управляющей кнопки. Максимальная точность хода (погрешность 0 сек в сутки, момент смены секунды отличается от действительного начала секунды не более чем на 0.01 с). Режим включается только при высоком качестве приёма сигнала GPS.

– Сигнал GPS временно потерян: цифровые индикаторы отображают время, разделительные точки по очереди кратковременно вспыхивают и гаснут каждую секунду. Точность хода наименьшая. Алгоритм автоматической калибровки при наличии спутникового сигнала регулярно подстраивает точность автономного хода деталей, таким образом, несмотря на процесс старения деталей, погрешность автономного хода составляет не более 1 сек/мес.

Технические характеристики

Табло отображает информацию в следующем виде:

В режиме часов: Часы – Минуты – Секунды

В режиме календаря: День – Месяц – Год

Значение текущего времени суток от 00 ч. 00 мин. 00 сек. до 23 ч. 59 мин. 59 сек. в цифровом виде, секундный ритм разделительными знаками «точка». Мигание разделительных знаков дополнительно индицирует режим работы часов.

Дата (число) в цифровом виде от 01 до 31.

Номер месяца от 01 до 12.

Номер года от 00 до 99.

Расстояние считывания (ориентировочное), м:  до 5.

Электропитание:

Напряжение питания: – 9-20 В

Потребляемый ток, не более: – 0.5 А

Адаптер AC-DC:

сеть переменного тока, – 100-240 В, 50-60 Гц.

потребляемая мощность от электрической сети, ВА, не более – 5.

Условия эксплуатации:

диапазон рабочих температур, °С:  (+5 ÷ +40);

относительная влажность, %:  до 98.

Габариты, мм: 190x100x60.

Масса, кг: не более 0,5.

Комплектность

1. Часы-календарь «GPS-NIXIE-CLOCK» – 1 шт.

2. Адаптер AC-DC 12 V, 1 A – 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Примечания:

- Допускается поставка без адаптера AC-DC.

- Изделия постоянно улучшаются. Конкретный тип поставляемого изделия может отличаться от описанного выше.

NEC-HITACHI Corp, 2010-2011.

http://www.coolish.ru/nixie

Приложение.

Часы (вид сзади)

Разъем питания

Модуль GPS

Кнопка сброса

Кнопка управления